XYWJ-2 Diesel Scooptram

XYWJ-2 Diesel LHD View:

| I. Main Configuration 主要配置 |
| --- |
| 1. | Diesel Engine: 发动机: |
|  | Manufacture: 制 造 厂 | DEUTZ 德国道依茨 |
|  | Model: 型 号: | BF4M1013EC |
|  | Rated Power: 额 定功 率: | 115KW @2300RPM |
|  | Exhaust System: 废气净化 | Exhaust conditioner silencer and purifier. 消音净化器 |
|  | Feature: 特 点： | Water-cooled, Turbo-charged 水冷增压发动机 |
|  | 可选项 | BF6L914（112KW @2300RPM） |
| 2. | Hydraulic Torque Converter: 液力变矩器: |
|  | Manufacture: 制 造 厂: | DANA 美国德纳 |
|  | Model: 型 号: | C272 |
| 3. | Power Shift Transmission: 动力换档变速箱: |
|  | Manufacture: 制 造 厂: | DANA 美国德纳 |
|  | Model: 型 号: | R32000 |
|  | 可选项 | R20000 |
|  | Type: 类 型: | Power Shift 动力换档 |
|  | Gears: 档位数: | 3 |
| 4. | Drive Axle: 驱动桥 |
|  | Manufacture: 制 造 厂: | Yantai Xingye Machinery CO.,Ltd 烟台兴业机械股份有限公司 |
|  | Model: 类 型: | Rigid driving axle planet of NO-SPIN differential, with wet and multi-disks brake NO-SPIN防滑差速器的刚性行星驱动桥，桥轴承及制动器摩擦片均采用进口件 |
| 5. | Braking System 制动系统 |
|  | Components: 组 成: | Service brake/Parking brake/Emergency brake 工作制动 、停车制动、紧急制动 |
|  | Features: 特 点: | Service/ Parking brakes are spring applied, hydraulically released type(SAHR) 工作制动、停车制动为弹簧制动，.液压释放 Fully enclosed, multiple wet discs that are forced at each wheel end. 全封闭液压湿式多盘制动器集成在各个轮边。 |
| 6. | Hydraulic System 液 压系 统: |
|  | Components: 组 成: | Service system, steering system, braking system, fill oil system 工作系统、转向系统、 制动系统、 补油系统 |
|  | Features: 特 点: | The servicing pump, steering valve, multi-directional control valve, conversion valve, are all imported famous brand. Such as the steering pump adopts BOSCH brand, purge hydraulic valve and foot valve adopts SAFIM brand. 主要元件采用Parker, Mico（工作泵、多路阀、转向阀、转向泵、充液阀、脚踏阀等。） |
| 7. | Electrical System 电器系统： |
|  | Power Voltage: 工作电压： | 24V |
|  | Electrical Appliance: 电 器： | Siemens Brand and Zhengtai Brand 西门子和正泰产品 |
| 8. | Others: 其 它： |
|  | Tires: 轮胎： | 12.00/25-24 |
|  | Hydro-cylinder: 油 缸： | Self-made, the seal kits are made of Parker. 自制，油封为进口材料组合式密封 |
|  | Blade: 铲 刃： | Blade Hardness≥500HB, Adopt special alloys and anti-wear material. 铲刃硬度大于500HB, 采用特种合金耐磨钢 |

| II. | Main Technical Date: 主要技术参数： |
| --- | --- |
| 1. | Main Dimensions: 主要尺寸： |  |
|  | Dimension (transport): 外形尺寸（运输状态）： | 6830mm×1770mm×2050mm |
| 2. | Weights &Axle Loading Weight: 重量和桥载荷： |  |
|  | Bucket Capacity (SAE Heaped): 铲斗容积（SAE堆装） | 2 m³ (2.5 Yard³) |
|  | Rated Loading Capacity: 额定载重量： | 4000KG |
|  | Machine Weight: 整机重量： | 13000 KG |
| 3. | Speeds Forward and Reverse ： 运行能力： |
|  | 1st Gear: 1档： | 0~4.4 Km/h |
|  | 2 nd Gear: 2档： | 0~10.7 Km/h |
|  | 3 rd Gear: 3档 | 0~19.4 Km/h |
| 4. | Buckets Motions Time: 铲斗运行时间: |  |
|  | Raising Time: 举升时间: | 7s (Full Loading) |
|  | Lowering Time: 落臂时间： | 4s |
|  | Tilting Time: 翻斗时间： | 5s (Full Loading) |
| 5. | Distance: 距 离： |  |
|  | Max. Discharging Height 最大卸载高度： | 1830 mm |
|  | Min. Discharging Height 最小卸载高度： | 880 mm |
| 6. | Capacities: 能 力： |  |
|  | Max. Gradeability: 最大爬坡能力： | 15° |
|  | Max. Tractive Force: 最大牵引力: | 104KN |
|  | Max. Shovel Force: 最大铲取力： | 102KN |
| 7. | Steering: 转 向： |  |
|  | Max. Steering Angle: 最大转向角： | ± 40 ° |
|  | Min. Steering Radius: 最小转弯半径： | Inner:2800 mm 内侧：2800 mm | Outer: 5040 mm 外侧5040 mm |
| IV. | Scooptram Parts Picture: 整机部分图片： |

Complete Machine                                    Front Frame & Working Part

整机图                                                前机架及工作机构

Rear Car                                             Driver’s Cab

后车体                                               驾驶

Driving Part                                                Central Articulated

动力机构                                                    中央铰接

Operation Part                                             Control Board

操纵机构                                                  控制面板