XYWJ-4 Underground Diesel Scooptram Technical Data

XYWJ-4 地下内燃铲运机技术参数

XYWJ-4 Diesel Scooptram Drawing:

| I. Main Configuration: 主要配置： |
| --- |
| 1. | Diesel Engine: 发动机： |
|  | Manufacturer: 制 造 厂： | Mercedes Benz 梅赛德斯奔驰 |
|  | Model: 型号： | OM926LA |
|  | Power Rating: 额定功率： | 240KW/2200rpm |
|  | Features: 特点： | Water-Cooled, Turbo-Charged 水冷，增压发动机 |
|  | Exhaust System: 废气净化 | Exhaust Gas Catalyst/Silencer 消音净化器 |
|  | Type of Air Cleaner 空气净化器类型： | Dry Type 干型 |
| 2. | Hydraulic Torque Converter: 液力变矩器： |
|  | Manufacturer: 制造厂： | DANA 美国DANA |
|  | Model: 型号： | C5500 Series |
|  | Features: 特点： | Single-stage three elements with hydraulic pump driving device 单级三元件，带液压泵驱动装置 |
| 3. | Power Shift Transmission： 变速箱： |
|  | Manufacturer: 制造厂： | DANA 美国DANA |
|  | Model: 型号： | R36000 Series |
|  | Features: 特点： | Power Shift with 4 Gears forward and reverse 动力换挡，前进/后退各4各档位 |
|  | Features: 特点： | Electronic Controlled Gear-Shifting 电控换挡 |
| 4. | Drive Axle 驱动桥： |
|  | Manufacturer: 制造厂： | KESSLER 德国凯斯勒 |
|  | Model: 型号： | D101 |
|  | Type: 类型： | The front axle is fixed, and the rear axle oscillates at the angle of ±8° 前桥固定，后桥摆动±8° |
|  | Features: 特点： | Spiral Bevel Differential, Planetary wheel end drive 带差速器的行星驱动桥 |
| 5. | Hydraulic System： 液压系统： |
|  | Components: 组成： | Service System, Steering System, Braking System, Charging System 工作系统、转向系统、 制动系统 、补油系统 |
|  | Instruction: 说明： | The main components (Such as work pump, steering pump, multi-directional control valve, steering valve, charging valve and foot valve) are all purchased from primary brands. 主要元件采用进口件（工作泵、转向泵、多路阀、转向阀、充液阀、脚踏阀等。） |
| 6. | Braking System 制动系统 |
|  | Components: 组 成: | Service Brake, Parking Brake, Emergency Brake 工作制动、停车制动和紧急制动 |
|  | Features: 特 点: | Spring applied, hydraulic released type (SAHR), with fully enclosed, force cooled, multiple wet discs at each wheel end 弹簧制动，液压释放. 全封闭液压湿式多盘制动器集成在各个轮边 |
| 7 | Electrical System: 电气系统： |
|  | Rated Voltage: 额定电压： | 24V |
|  | Rated Current: 额定电流： | 100A |
|  | Isolation Switch: 电源总开关： | Yes 有 |
| 8. | Tyres: 轮胎： |
|  | Size: 型号： | 18.00-25L5s |
|  | Features: 特点： | Tube Type, Extra Deep Tread Design for underground mine service 有内胎，加厚胎面设计以适应井下工作 |
| 9. | Cab: 驾驶室： |
|  | Features: 特点： | ROPS/FOPS approved 符合ROPS/FOPS标准 Side Seated operator for bi-directional operation 驾驶员侧坐以便双向操作 Fully Enclosed Cab with Air Conditioner 全封闭驾驶室配空调 Two pilot operated joysticks for steering and dump/hoist control 转向和工作系统都是先导控制 Adjustable Spring Cushioned Seat with Three Points Belt 可调弹簧减震座椅配安全带 |

| II. Main Technical Data: 主要技术参数： |
| --- |
| 1. | Dimensions and Weight: 主要尺寸： |
|  | Dimension: 外形尺寸（运输状态） | 9800mm×2500mm×2450mm |
| 2. | Bucket and Weight: 铲斗和重量： |
|  | Bucket Capacity(SAE Heaped): 铲斗容量: | 4 m³ (5.5 yard³) |
|  | Rated Loading Capacity: 额定载重量： | 10,000 KG |
|  | Machine Weight: 设备重量： | 28,900 KG |
| 3. | Running Speed: 运行速度： |
|  | First Gear: 1档 | 0~5.0km/h |
|  | Second Gear: 2档 | 0~10.2km/h |
|  | Third Gear: 3档 | 0~17.8km/h |
|  | Forth Gear: 4档 | 0~26.0km/h |
| 4. | Time: 时间： |
|  | Raising Time: 举升时间： | 8.0S |
|  | Lowering Time: 落斗时间： | 4S |
|  | Tipping Time: 翻斗时间： | 2.5S |
| 5. | Specification: 参数: |  |
|  | Max. Lifting Height 最大举升高度： | 4878mm |
|  | Max. Discharging Height 最大卸载高度： | 1805mm |
|  | Min. Discharging Distance: 最小卸载距离： | 1709mm |
|  | Wheel Base: 轴距： | 3600mm |
|  | Leaving Angle: 离去角 | 15° |
|  | Rear Axle Oscillation Angle: 后桥摆动角： | ±8° |
|  | Min. Off-ground Clearance: 最小离地距离： | 358mm |
|  | Max. Gradeability: 爬坡能力： | 15° |
|  | Discharging Angle: 卸载角度： | 42° |
|  | Max. Traction Force: 最大牵引力： | 234 KN |
|  | Max. Shovel Force: 最大铲取力： | 180 KN |
| 5. | Steering 转向： |
|  | Max. Steering Angle: 最大转向角： | ± 42 ° |
|  | Min. Steering Radius: 最小转向半径： | Outer: 6600 mm 外侧：6600mm | Inner: 3560 mm 内侧：3560mm |
| III. Machine Pictures: |

Compartment                                          Front Frame

驾驶室                                               前机架

Rear Frame                                       Central Articulation

后机架                                               中央铰接