XYQMS-200 VIBRAORY PICK SCALER Technical Date

XYQMS-200 Vibraory Pick Scaler Drawing:

| I. Main Technical Date: 主要技术参数： |
| --- |
| 1. | Diesel Engine: 内燃发动机： |  |
|  | Manufacture: 制造厂： | German DUTEZ Company 德国道依茨公司 |
|  | Model: 型号： | BF4L 2011 |
| 2. | Hydraulic Motor: 液压马达： | PV22 Series |
|  | Hydraulic Pump: 液压泵： | MV23 Series |
| 3. | Weight： 整机重量： | 8500 Kg |
| 4. | Dimensions: 外形尺寸： | 7485mm*1570mm*1936mm(L*W*H) |
| 6. | Frequency of Hammer Blowing: 锤头打击频率： | 900-1100 Bpm |
| 7. | Rod Diameter: 钎杆直径: | Ф68mm |
| 8. | Operation Capacity 运行能力 |  |
|  | Climbing Ability: 爬行能力： | 15° |
|  | Driving Speed: 行驶速度： | 0-10 Km/h |
| 9. | Rear Axle Swing Axle: 后桥摆动角： | ±8° |
| 10. | Steering 转向： |  |
|  | Mix. Steering Radius: 最小转弯半径： | Inner: 2530mm Outer: 4320mm 内侧：2530mm外侧：4320mm |
| 11. | Max. Work Scope 最大作业范围 | 6240mm(Height) 10800mm(width) |

| II. | Machine Pic. 设备照片： |
| --- | --- |