XYUK-12 Underground Truck Technical Date（运矿卡车）

XYUK-12 Underground Truck View:

| I. Main Configuration 主要配置： |
| --- |
| 1. | Diesel Engine: 内燃发动机： |  |
|  | Manufacture: 制造厂： | DEUTZ 德国道依茨公司 |
|  | Model: 型号： | BF4M1013EC |
|  | Rated Power: 额定功率： | 115KW/2300RPM |
| 2. | Hydraulic Torque Converter: 液力变矩器： |  |
|  | Manufacture: 制造厂： | DANA 美国德纳公司 |
|  | Model: 型号： | C270 |
|  | Type: 特点： | Single Grade with Three- driven element of hydraulic pump 单级三元件，带液压泵驱动装置 |
| 3. | Power Shift Transmission: 变速箱： |  |
|  | Manufacture: 制造厂： | DANA 美国德纳公司 |
|  | Model: 型号： | R32000 |
|  | Type: 类型： | Power Shift 动力换挡 |
|  | Gears: 档位： | 4 |
| 4. | Drive Axle 驱动桥： |  |
|  | Manufacture: 制造厂： | Xuzhou Meritor 烟台兴业机械股份有限公司 |
|  | Type: 类型： | Rigid driving axle planet of NO-SPIN Antiskid differential, with wet and multi-disks brake NO-SPIN防滑差速器的刚性行星驱动桥，带轮边湿式多盘制动器。 |
| 5. | Braking System 制动系统 |  |
|  | Components: 组成： | Working brake and parking brake 工作制动、停车制动 |
|  | Features: 特点： | Service/Parking/Emergency brakes are spring applied, hydraulically released type (SAHR)，with fully enclosed, multiple wet discs that are forced-cooled at each wheel end. 工作制动、停车制动为弹簧制动，液压释放. 全封闭液压湿式多盘制动器集成在各个轮边。 |
| 6. | Hydraulic System 液压系统 |  |
|  | Components: 组成： | Working system, steering system, braking system, fill oil system 工作系统 转向系统 制动系统 补油系统 |
| 7. | Others: 其他： |  |
|  | Tire: 轮胎： | 14.00-24 |
|  | Hydro-cylinder: 油缸： | Self-made, the grease oil adopts imported combined seal 自制，油封为进口组合式密封 |
| II. | Main Technical Parameter: 主要技术参数： |
| 1. | Weight: 重量： |  |
|  | Weight: 整机重量： | 12300 KG |
|  | Rated Loading Weight: 额定载重量： | 12000 KG |
|  | Dimension (transport): 外形尺寸（运输状态） | 8000mm×1960mm×2360mm |
|  | Carriage Volume:: 车厢容积： | 6 m³ |
|  | Car Unloading Angle: 车厢卸载角度： | 70° |
|  | Min. Steering Radius: 最小转向半径： | Inter: 4717mm 内侧:4717 mm | Outer:7400 mm 外侧:7400 mm |
| 2. | Operation Capacity 运行能力 |  |
|  | Max. Attraction Force: 最大牵引力： | 128KN |
|  | Climbing Ability: 爬行能力： | 15° |
|  | First Gear:: 1档： | 0~3.5 Km/h |
|  | Second Gear: 2档： | 0~7.0 Km/h |
|  | Third Gear: 3档： | 0~13.0 Km/h |
|  | Forth Gear: 4档： | 0~23.0 Km/h |
|  | Hydraulic Oil Volume: 液压油箱容积： | 2X180L |
| 4. | Fuel Tank: 柴油箱： |  |
|  | Fuel Tank Volume: 柴油箱容积： | 350L |
| 5. | Electric System 电器系统： |  |
|  | Working Voltage: 工作电压： | 24V |
| 6. | Steering 转向： |  |
|  | Feature: 特点： | Central Articulated, Full Hydraulic Power Steering 中央铰接，全液压动力转向 |

III. Underground Mining Truck Pic.

地下运矿车图片：