XYUK-5 Underground Mining Truck（地下运矿车）

XYUK-5 Underground Truck View:

| I. Main Configuration 主要配置： |
| --- |
| 1. | Diesel Engine: 内燃发动机： |  |
|  | Manufacture: 制造厂： | DEUTZ 德国道依茨公司 |
|  | Model: 型号： | BF4L914 |
|  | Rated Power: 额定功率： | 66KW/2300rpm |
|  | Cooling System: 冷却系统： | Air-Cooled，turbo-charged 风冷,增压 |
|  | Exhaust System: 废气净化 | Exhaust conditioner silencer and purifier. 带净化功能的消音器 |
| 2. | Hydraulic Powertrain: 液力变矩器和变速箱： |  |
|  | Manufacture: 制造厂： | DANA 美国德纳公司 |
|  | Model: 型号： | RT1201FT20321 |
|  | Type: 特点： | The powertrain with integral converter and modulated 3-speed shifting in both forward and reverse. 变速箱和变矩器集成一体，具有换挡缓冲的，前进后退各3档 |
| 3. | Drive Axle 驱动桥： |  |
|  | Manufacture: 制造厂： | Yantai Xingye Machinery Co., Ltd 烟台兴业机械股份有限公司 |
|  | Type: 类型： | 4-wheel Rigid axles, with fully enclosed, multiple wet discs brakes at each wheel end. 4轮驱动刚性驱动桥，轮边集成湿式多盘制动器。 |
| 4. | Braking System 制动系统 |  |
|  | Components: 组成： | Working brake, parking brake emergency park 工作制动、停车制动、紧急制动 |
|  | Features: 特点： | These brakes are the Spring Applied, Hydraulically Released type, with fully enclosed, multiple wet discs that are at each wheel end.制动方式弹簧制动，液压解除制动，全封闭多盘式摩擦片集成在每个轮端。 |
| 5. | Hydraulic System 液压系统 |  |
|  | Components: 组成： | Working system, steering system, braking system, charging system工作系统 转向系统 制动系统 补油系统 |
| 6. | Oscillation Angle: 后机架摆动角： | ±8°, Slewing bearing mounted on rear frame 后机架安装有轴承支承，车厢摆动角为±8°。 |
| 7. | Others: 其他： |  |
|  | Tire: 轮胎： | 10.00-20 |
|  | Hydro-cylinder: 油缸： | Self-made, the seals kits are made by Parker. 自制，油封为进口组合式密封 |
| II. | Main Technical Parameter: 主要技术参数： |
| 1. | Working Capacities: 工作性能： |  |
|  | Weight: 整机重量： | 65000 KG |
|  | Rated Payload: 额定载重量： | 5000 KG |
|  | Dimension (tramming): 外形尺寸（运输状态） | 5600mm×1400mm×1850mm |
|  | Carriage Volume:: 车厢容积： | 2.5 m³ |
|  | Carriage Dumping Angle: 车厢卸载角度： | 65° |
|  | Wheelbase: 轴距: | 3230mm |
|  | Min. Ground Clearance: 最小离地间隙： | 240mm |
|  | Carriage Oscillation Angle: 车厢摆动角： | ±8° |
|  | Articulated Steering Angle: 转向角： | ± 42 ° |  |
|  | Min. Steering Radius: 最小转向半径： | Inter(内侧): 3410 mm | Outer(外侧):5180 mm |
| 2. | Carriage Motion Times 运动时间 |  |
|  | Raising Time举升时间 | 8.1 s |
|  | Lowering Time 回落时间 | 10.7 s |
|  | Operation Capacity 运行能力 |  |
|  | Max. Attraction Force: 最大牵引力： | 60KN |
|  | Climbing Ability: 爬行能力： | 25%（First Gear） |
|  | First Gear:: 1档： | 0~4.7 Km/h |
|  | Second Gear: 2档： | 0~10.0 Km/h |
|  | Third Gear: 3档： | 0~18.4 Km/h |
| 5. | Electric System 电器系统： |  |
|  | Working Voltage: 工作电压： | 24V |
| 6. | Steering System 转向： |  |
|  | Feature: 特点： | Full hydraulic, centre-point articulation, power steering with two double acting cylinders. Steering controlled by stick. 中央铰接，全液压动力转向,通过2个双作用油缸驱动转向。 |